Об утверждении Правил организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2005 года № 51

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Республики Казахстан.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены         
постановлением Правительства
 Республики Казахстан    
от 24 января 2005 года № 51

Правила организации и осуществления перевозок крупногабаритных и
тяжеловесных грузов на территории Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Настоящие Правила организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте", от 17 июля 2002 года "Об автомобильных дорогах", с Правилами дорожного движения Республики Казахстан, Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц и участников дорожного движения, обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года № 1650, постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2002 года № 62 "Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан" и иными нормативными и правовыми актами Республики Казахстан.
      2. Правила регулируют порядок осуществления перевозок грузов, которые с учетом габаритов и массы автотранспортного средства превышают допустимые габаритные и весовые параметры автотранспортных средств, установленные на территории Республики Казахстан для проезда по автомобильным дорогам общего пользования, а также улицам населенных пунктов.
      3. Основные понятия и термины, применяемые в Правилах: 
      1) автомобиль прикрытия - автомобиль, выделяемый перевозчиком или грузоотправителем для сопровождения крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства по всему маршруту следования; 
      2) автомобиль сопровождения – патрульный автомобиль подразделения административной полиции органов внутренних дел Республики Казахстан (далее – административная полиция) с соответствующими опознавательными знаками, сопровождающий крупногабаритное и (или) тяжеловесное автотранспортное средство по автомобильным дорогам с целью обеспечения безопасности дорожного движения, предоставляемый на безвозмездной основе;
      3) контролирующие органы – территориальные органы уполномоченного органа в области транспорта и коммуникаций, административная полиция и таможенные органы в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза (далее – таможенные органы);
      4) контрольный талон к специальному разрешению – документ, подтверждающий сумму уплаченного сбора за проезд отечественных и иностранных крупногабаритных и тяжеловесных автотранспортных средств по территории Республики Казахстан;
      5) крупногабаритное автотранспортное средство - автотранспортное средство с грузом или без груза, имеющее превышение над допустимыми габаритными параметрами, установленными на территории Республики Казахстан для проезда по автомобильным дорогам; 
      6) крупногабаритный и (или) тяжеловесный груз - груз, который при перевозке автотранспортным средством имеет превышение над допустимыми габаритными параметрами и (или) полная масса или осевые нагрузки автотранспортного средства с грузом превышает допустимые весовые параметры, установленные на территории Республики Казахстан для проезда по автомобильным дорогам; 
       7) международная перевозка - перевозка, маршрут которой пересекает Государственную границу Республики Казахстан; 
       8) межрегиональная перевозка - перевозка, маршрут которой проходит по двум и более областям Республики Казахстан; 
       9) местная перевозка - перевозка, маршрут которой проходит в пределах одной административно-территориальной единицы Республики Казахстан; 
      11) пост транспортного контроля - стационарный или передвижной контрольно-пропускной пункт, оснащенный техническими средствами контроля, оборудованный капитальным зданием или спецавтотранспортом;
      12) сбор за проезд отечественных и иностранных крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспортных средств по территории Республики Казахстан – денежное возмещение ущерба, наносимого автомобильным дорогам и дорожным сооружениям вследствие проезда крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства, взимаемый в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – сбор за проезд автотранспортных средств);
       13) согласование маршрута перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза - определение условий проезда крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства по установленному маршруту согласовывающими организациями; 
      14) согласовывающие организации - государственные органы, осуществляющие управление автомобильными дорогами или юридические лица, осуществляющие деятельность по владению и управлению автомобильными дорогами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, содержащие на балансе автомобильные дороги, дорожные сооружения и коммуникационные объекты (мосты, путепроводы, железнодорожные переезды, трубопроводы, линии электропередачи, кабели связи и т.п.) на маршруте следования крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства;
      15) Специальное разрешение на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных автотранспортных средств – разрешительный документ, дающий право проезда отечественным и иностранным крупногабаритным и (или) тяжеловесным автотранспортным средствам по территории Республики Казахстан с грузом или без груза, имеющим превышение по габаритам, массе и (или) осевым нагрузкам над установленными Правительством Республики Казахстан допустимыми параметрами автотранспортных средств, предназначенные для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан (далее – специальное разрешение);
      16) тяжеловесное автотранспортное средство - автотранспортное средство с грузом или без груза, полная масса или осевые нагрузки которого превышают допустимые весовые параметры, установленные на территории Республики Казахстан для проезда по автомобильным дорогам; 
       17) уполномоченный орган - Комитет транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан или территориальные органы транспортного контроля. 
      4. Исключен постановлением Правительства РК от 24.12.2013 № 1390 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      5. Исключен постановлением Правительства РК от 24.12.2013 № 1390 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      6. Перевозка крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов автотранспортным средством по автомобильным дорогам разрешается только при наличии специального разрешения и контрольного талона к нему по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам.      Примечание РЦПИ!
      Правила предусмотрено дополнить пунктом 6-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 24.12.2013 № 1390 (вводится в действие с 01.01.2015).
      7. Перевозка крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по автомобильным дорогам осуществляется в соответствии с требованиями Правил дорожного движения Республики Казахстан и настоящих Правил, а также дополнительных требований к перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, установленных их производителем или грузоотправителем (грузополучателем).

2. Порядок подачи, рассмотрения и согласования заявления

на получение Специального разрешения

8. Для получения специального разрешения отечественный перевозчик с заявлением установленной формы, согласно приложению 3 к настоящим Правилам, обращается:
      1) в центр обслуживания населения;
      2) посредством веб-портала "Е-лицензирование" www.elicense.kz (далее – портал);
      3) в таможенные органы.
      Иностранный перевозчик с заявлением установленной формы, согласно приложению 3 к настоящим Правилам, заблаговременно не позднее чем за пять рабочих дней до выезда в рейс обращается в уполномоченный орган либо таможенные органы.
      9. Перечень согласовывающих организаций, с которыми производится согласование маршрута межрегиональной и международной перевозки, утверждается решением руководителя уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам.
      Перечень согласовывающих организаций, с которыми производится согласование маршрута местной перевозки, указывается местными исполнительными органами.
      10. При согласовании предлагаемого маршрута перевозки оцениваются несущая способность и пропускная способность автомобильных дорог, дорожных и иных инженерных сооружений по пути следования, в части обеспечения безопасности перевозки, сохранности дорог, дорожных и иных инженерных сооружений, необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности движения на маршруте следования. 
       11. Для оценки несущей способности автомобильных дорог, дорожных и иных инженерных сооружений допускается использовать апробированные методы расчета, информацию о состоянии дорог, дорожных и иных инженерных сооружений, а также материалы дополнительных обследований. 
      12. Согласование маршрута перевозки с уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам и местными исполнительными органами проводится в случаях, если:
      1) ширина крупногабаритного автотранспортного средства превышает 3,5 м;
      2) высота крупногабаритного автотранспортного средства от поверхности дороги превышает 4,5 м;
      3) длина крупногабаритного автотранспортного средства, в том числе автопоезда, превышает 25 м;
      4) осуществляется проезд тяжеловесного транспортного средства, общая масса которого превышает грузоподъемность искусственных инженерных сооружений;
      5) скорость движения крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства составляет менее 8 км/ч.
      В случае пересечения маршрута перевозки с железнодорожными переездами, путепроводами, мостами, трубопроводами, воздушными линиями электропередачи и связи согласование маршрута перевозки проводится с соответствующими согласовывающими организациями, если:
      1) ширина крупногабаритного автотранспортного средства превышает 5 м;
      2) высота крупногабаритного автотранспортного средства от поверхности дороги превышает 4,5 м;
      3) длина крупногабаритного автотранспортного средства, в том числе автопоезда, превышает 25 м;
      5) скорость движения крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства составляет менее 8 км/ч.
     13. Согласовывающая организация проводит согласование заявленного маршрута или предоставляет обоснованный отказ в письменном виде либо в форме электронного документа в следующие сроки:
      1) на местную перевозку в течение одного рабочего дня;
      2) на межрегиональную и международную перевозку в течение трех рабочих дней.
      14. Если пропуск крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства по предложенному перевозчиком маршруту не имеет противопоказаний, то согласовывающая организация в заявлениях отечественного перевозчика посредством портала, а иностранного перевозчика в письменном виде, заверяя печатью, подтверждает свое решение.
      15. В случае, если по предложенному перевозчиком маршруту проезд крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства не представляется возможным или если для его осуществления требуется проведение дополнительных мер по усилению дорожного покрытия или дорожных сооружений, согласовывающая организация в письменном виде либо в форме электронного документа уведомляет об этом уполномоченный орган либо таможенные органы и предлагает другой маршрут следования или до осуществления перевозки выполняет необходимый комплекс укрепительных работ.
      16. В заявлении представляется колесная формула автотранспортного средства с указанием на ней всех осей и колес, взаимного расположения осей и количества колес (одинарных или спаренных) на ней, распределения нагрузок по осям с учетом возможной неравномерной загрузки автотранспортного средства или его составных частей. 
      17.  При поступлении заявления в уполномоченный орган либо таможенные органы производятся его регистрация и проверка содержащихся в нем сведений на предмет:
      1) полноты либо достоверности предоставленной информации;
      2) соответствия технических характеристик автотранспортного средства, предъявляемого к перевозке груза.
      Заявление для получения специального разрешения уполномоченным органом либо таможенными органами рассматривается в течение пяти рабочих дней, а в случаях, когда не требуется согласование маршрута перевозки, предусмотренное в пункте 12 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня со дня его поступления.
      17-1. В ходе рассмотрения заявления уполномоченный орган либо таможенные органы, в случаях, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил, производят согласование заявления перевозчика с согласовывающими организациями.
      В случае отсутствия в установленный срок ответа от согласовывающей организации, заявление перевозчика считается согласованным.
     18. Если заявление содержит неполную и (или) недостоверную информацию, уполномоченный орган либо таможенные органы в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления извещают об отклонении заявления в письменном виде либо в форме электронного документа.
     19. Уполномоченный орган либо таможенные органы в течение срока, указанного в пункте 17 настоящих Правил, уведомляют перевозчика о выдаче Специального разрешения и сумме сбора за проезд автотранспортных средств по ставкам и в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), подлежащей к оплате, или представляют мотивированный отказ в выдаче специального разрешения в письменном виде.
      20. Если технические характеристики автотранспортного средства, установленные заводом-изготовителем, не позволяют осуществлять заявленного к перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, перевозчику выдается мотивированный отказ в выдаче Специального разрешения. 
      21. Заявление на получение специального разрешения на проезд крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства рассматривается в течение одного рабочего дня в случаях:
      1) привлечения автотранспортного средства для ликвидации чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;
      2) замены транспортного средства (в случаях поломки) и необходимости оформления нового специального разрешения при условии соответствия технических характеристик и весогабаритных параметров транспортного средства, указанных в ранее полученном специальном разрешении;
      3) изменения грузоотправителем либо грузополучателем маршрута перевозки после получения специального разрешения и необходимости оформления нового специального разрешения в порядке, установленном настоящими Правилами.
      22. исключен постановлением Правительства РК от 03.08.2011 № 902 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
       23. Сведения и реквизиты, указанные в заявлении заверяются: 
       1) подписью первого руководителя (его заместителя или доверительным лицом) и печатью, если перевозчик является юридическим лицом; 
      2) подписью и указанием данных документа, удостоверяющего личность, если перевозчик является физическим лицом;
      3) подписью и указанием данных, содержащихся в свидетельстве о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, если перевозчик является индивидуальным предпринимателем.
     24. Исключен постановлением Правительства РК от 21.05.2013 № 508 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

3. Порядок выдачи и согласования Специального разрешения

25. Специальное разрешение выдается уполномоченным органом при проезде крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства по территории Республики Казахстан либо въезде на территорию Республики Казахстан через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза, таможенными органами в течение одного рабочего дня после установления маршрута движения и уплаты суммы сбора за проезд автотранспортных средств по ставкам, установленным Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).
      При этом специальное разрешение заполняется и заверяется печатью уполномоченного органа либо таможенных органов.
       26. Бланки Специальных разрешений и контрольные талоны к ним являются документами строгой отчетности и подлежат регистрации. 
       27. В зависимости от категории перевозимых грузов, вида и характера перевозок специальное разрешение может быть разовым или действующим в течение оговоренного срока: 
       1) разовое Специальное разрешение выдается на одну поездку одного крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства по согласованному маршруту в установленные сроки; 
      2) Специальное разрешение, действующее в течение указанного в нем срока, выдается на одно автотранспортное средство, перевозящее однотипные крупногабаритные и (или) тяжеловесные грузы по маршруту, утвержденному в установленном порядке.
      Специальное разрешение выдается на срок до шести месяцев.
      28. Исключен постановлением Правительства РК от 24.12.2013 № 1390 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      29. При необходимости наличия автомобиля сопровождения в случаях, предусмотренных пунктом 42 настоящих Правил, уполномоченный орган либо таможенные органы направляют в административную полицию соответствующее уведомление о необходимости сопровождения крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства по маршруту, указанному в специальном разрешении.
      Комитет административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан организовывает сопровождение при осуществлении международной и межрегиональной перевозки в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа, о чем извещает уполномоченный орган либо таможенные органы.
      Административная полиция области, города или района организовывает сопровождение при осуществлении местной перевозки в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления уполномоченного органа, о чем извещает уполномоченный орган либо таможенные органы.
      30. Исключен постановлением Правительства РК от 03.08.2011 № 902 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

4. Организация и порядок проезда крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспортных средств по автомобильным дорогам

31. Перевозка крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов производится на основании договора перевозки, заключенного сторонами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
      Общие условия перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, в том числе в части получения Специального разрешения на проезд крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства, определяются международными договорами и законодательством Республики Казахстан в области автомобильного транспорта. 
       32. В случае необходимости, вытекающей из требований к перевозке и Специального разрешения, договор перевозки предусматривает сопровождение крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза вспомогательными автотранспортными средствами (топливозаправщик, автомастерская, автобус для вспомогательного персонала, дополнительный автомобиль-тягач или толкач и т. п.), автомобилем прикрытия и (или) автомобилем сопровождения. 
       33. К перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза допускается водитель, имеющий право управления автотранспортным средством соответствующей категории. 
       34. Ответственный представитель перевозчика и (или) грузоотправителя проводит специальный инструктаж по технике безопасности водителя(ей) и такелажников, занятых на перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза. 
      35. Перед началом движения автотранспортное средство с закрепленным крупногабаритным и (или) тяжеловесным грузом осматривается водителем, ответственными представителями перевозчика и грузоотправителя. Груз закрепляется и маркируется в соответствии с требованиями Правил дорожного движения Республики Казахстан, а также требованиями грузоотправителя. 
       36. Крупногабаритные и (или) тяжеловесные автотранспортные средства, а также автомобили прикрытия оборудуются специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) оранжевого или желтого цвета. 
       Работа проблескового маячка во время движения является дополнительным средством информации других участников дорожного движения и не дает право преимущественного проезда. 
       37. Оформленный в установленном порядке бланк Специального разрешения находится у водителя крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства и предъявляется по требованию представителям контролирующих органов. 
       38. Проезд крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспортных средств по автомобильным дорогам разрешается, как правило, в часы наименьшей интенсивности движения, а вне населенных пунктов - в светлое время суток. 
       В темное время суток по дорогам вне населенных пунктов, а также при интенсивном движении в светлое время суток, перевозка допускается только при условии сопровождения проезда крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства автомобилем прикрытия или сопровождения. 
       39. Не допускается перевозка в случаях неблагоприятных дорожно-климатических условий и интенсивности движения, способные вызвать значительные задержки движения транспортных средств и повышенную опасность для окружающих. 
       40. При движении в светлое время суток на крупногабаритном и (или) тяжеловесном автотранспортном средстве, а также на автомобилях прикрытия и сопровождения должны быть включены фары ближнего света. 
       41. Наличие автомобиля прикрытия обязательно во всех случаях, когда: 
       1) ширина крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства превышает 3,5 м; 
       2) длина крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства превышает 24 м; 
       3) в других случаях, когда в Специальном разрешении в графе "Особые условия движения" указано, что движение по какому-либо дорожному сооружению, находящемуся на маршруте следования, разрешается в одиночном порядке или указаны другие условия, требующие оперативного воздействия на организацию движения на отдельных участках маршрута следования. 
       42. Наличие автомобиля сопровождения обязательно во всех случаях, когда: 
       1) ширина крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства превышает 4,0 м; 
       2) длина крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства превышает 30,0 м; 
       3) крупногабаритное и (или) тяжеловесное автотранспортное средство при движении вынуждено хотя бы частично занимать полосу встречного движения; 
       4) в процессе перевозки требуется оперативное изменение организации движения с целью обеспечения безопасности проезда; 
       43. Автомобиль прикрытия или сопровождения передвигается впереди крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства на расстоянии 10-20 м уступом с левой стороны таким образом, чтобы его левая сторона выступала за левую сторону сопровождаемого крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства. 
       44. При проезде по мостам и дорожным сооружениям движение осуществляется согласно условиям, определенным согласовывающими организациями. 
       45. При проезде перекрестков автомобиль сопровождения обеспечивает своевременное перекрытие движения на пересекаемых улицах и дорогах с целью исключения аварийных ситуаций. 
       46. Скорость движения крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства не должна превышать показаниям, установленным в Специальном разрешении. 
       При движении крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства по дорогам общего пользования скорость не должна превышать 50 км/ч, а на искусственных сооружениях - 10 км/ч. 
       47. В процессе движения водитель крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства: 
       1) принимает все необходимые меры для беспрепятственного и безопасного пропуска встречных автотранспортных средств; 
       2) не создает помех для дорожного движения и предоставляет возможность обгона автотранспортным средствам, движущимся сзади. 
       48. При высоте крупногабаритного транспортного средства более 4,0 м перевозчику необходимо проводить контрольный дополнительный замер высоты при движении под мостами, трубопроводами и другими коммуникациями. 
       49. Осуществляя проезд крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства, запрещается: 
       1) выезжать в рейс без Специального разрешения, с просроченным или с неправильно оформленным Специальным разрешением, при отсутствии подписей должностных лиц, указанных в Специальном разрешении; 
       2) вносить в Специальное разрешение какие-либо изменения или дополнения; 
       3) отклоняться от установленного маршрута движения; 
       4) превышать указанную в Специальном разрешении скорость движения; 
       5) совершать обгоны транспортных средств, движущихся со скоростью 30 км/час и более; 
       6) буксировать другие транспортные средства; 
       7) осуществлять движение в неблагоприятных метеорологических условиях (гололед, видимость менее 100 м и т.п.); 
       8) двигаться по обочине дороги, если такой порядок движения не определен условиями перевозки; 
       9) останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных за пределами проезжей части дороги; 
       10) продолжать движение при возникновении технической неисправности автотранспортного средства или нарушении крепления груза, угрожающих безопасности движения и (или) сохранности груза. 
      50. Если в процессе перевозки возникают обстоятельства, требующие изменения маршрута движения, перевозчику необходимо прекратить движение и обратиться:
      1) отечественному перевозчику – в Центр обслуживания населения, посредством портала либо в таможенные органы;
      2) иностранному перевозчику – в уполномоченный орган либо таможенные органы за разрешением движения по новому маршруту в порядке, установленном настоящими Правилами.

5. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию автотранспортных средств, перевозящих крупногабаритные и (или) тяжеловесные грузы

51. Перевозка крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза осуществляется специализированным подвижным составом - автомобилем-тягачом с прицепом или полуприцепом-тяжеловозом. 
       Допускается перевозка крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза подвижным составом с бортовыми платформами. При этом, в случае необходимости (например, груз выступает за габариты кузова) снимаются борта и применяются дополнительные крепежные приспособления для фиксации груза на автотранспортном средстве. 
      52. Техническое состояние автотранспортного средства, осуществляющего перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, а также инструкции его завода-изготовителя. 
       53. Не допускается загрузка автотранспортного средства сверх допустимых весовых нормативов, установленных для него заводом-изготовителем. 
       54. Тормозная система автопоезда должна работать от педали тормоза автомобиля-тягача и обеспечивать такое распределение тормозных усилий между его звеньями, чтобы при торможении исключалась возможность смещения прицепа и полуприцепа относительно автомобиля - тягача, а также создания другой аварийной ситуации. 
       55. Автомобиль-тягач оборудуется тормозным устройством, позволяющим в случае разрыва соединительных магистралей между ним и прицепом (полуприцепом) затормозить автомобиль-тягач рабочим или аварийным тормозом. 
       56. Прицепы (полуприцепы) оборудуются тормозными устройствами, обеспечивающими их автоматическую остановку в случае разрыва соединительных магистралей с автомобилем-тягачом. 
       57. Прицепы (полуприцепы) оборудуются стояночным тормозом, действующим на все колеса и обеспечивающим удержание отсоединенного от автомобиля-тягача прицепа (полуприцепа) с полной массой на уклоне не менее 16 %. 
       58. На крупногабаритном и (или) тяжеловесном автотранспортном средстве необходимо иметь не менее двух противооткатных упоров (по одному на каждую сторону) в целях дополнительной его фиксации в случае вынужденной остановки на уклоне. 
       59. Для автопоезда на каждое его звено должно приходиться по два противооткатных упора. 
       60. Кабина транспортного средства с обеих сторон должна быть оборудована наружными зеркалами заднего вида. Зеркала должны обеспечивать водителю достаточный обзор по горизонтали и вертикали, как при прямолинейном, так и при криволинейном движении с учетом габаритов автотранспортного средства и перевозимого груза. 
       61. Зеркала заднего вида должны иметь поворотные механизмы, обеспечивающие возможность их перемещения вовнутрь основных габаритов автотранспортного средства с усилием в пределах 20-25 кгс. 
       62. Крупногабаритные и (или) тяжеловесные автотранспортные средства обозначаются опознавательными знаками "Автопоезд", "Крупногабаритный груз" или "Длинномерное транспортное средство" в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми документами. 
      63. Дышло (труба) прицепа-роспуска, выступающая более чем на 1 метр за задний габарит прицепа обозначается в соответствии с Правилами дорожного движения. 
       64. При перевозке крупногабаритного груза, когда высота автотранспортного средства с грузом превышает 4,5 м над проезжей частью дороги, на автомобиле прикрытия необходимо устанавливать одну или две габаритные штанги с сигнальными лампочками желтого цвета на верхнем конце. Высота установки лампочек должна быть на 5-10 см выше верхнего габарита перевозимого груза и находиться в поле зрения водителя крупногабаритного автотранспортного средства. 
       Лампочки должны включаться при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

6. Контроль за порядком проезда крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспортных средств по автомобильным дорогам Республики Казахстан

65. Контроль за проездом крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспортных средств по автомобильным дорогам Республики Казахстан осуществляется уполномоченным органом на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, таможенными органами в пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза, а также через специальные автоматизированные измерительные средства в пределах его компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан.
      66. Определение фактических значений габаритных размеров автотранспортного средства производится при помощи мерных линеек или специального линейно-измерительного инструмента, а полной массы и осевых нагрузок - при помощи автомобильных весов стационарного или переносного типа, а также проезде через специальные автоматизированные измерительные средства.      67. Линейно-измерительное оборудование, в том числе специальные автоматизированные измерительные средства и автомобильные весы должны быть в исправном состоянии и иметь сертификаты о проведении метрологической поверки.
       68. При определении габаритных и весовых параметров автотранспортных средств учитываются установленные погрешности измерительного оборудования, которые трактуются в пользу перевозчика. 
       69. Исключен постановлением Правительства РК от 03.08.2011 № 902 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      70. В случае установления факта нарушения требований настоящих Правил, перевозчик и (или) грузоотправитель привлекаются к административной ответственности, согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Казахстан (далее – Кодекс), а дальнейшая эксплуатация автотранспортного средства запрещается до устранения выявленного нарушения.
      71. При нарушении настоящих Правил уполномоченным органом либо таможенными органами принимаются меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренные Кодексом, и перевозка возобновляется в случаях:
      1) дальнейшего следования перевозчиком по маршруту движения с превышением весовых и (или) габаритных параметров автотранспортного средства и уплаты суммы сбора за проезд автотранспортных средств за весь маршрут следования с получением специального разрешения в порядке, установленном настоящими Правилами, без согласования за фактически пройденную часть маршрута – при выявлении проезда крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства без специального разрешения;
      2) разгрузки перевозчиком автотранспортного средства для приведения в соответствие с установленными на территории Республики Казахстан допустимыми параметрами автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан, а также выезда автотранспортного средства с территории Республики Казахстан через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза, и уплаты суммы сбора за проезд автотранспортных средств за фактически пройденную часть маршрута без выдачи специального разрешения – при выявлении проезда крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства;
      3) после доплаты перевозчиком к уплаченному сбору за проезд автотранспортных средств сбора за проезд автотранспортных средств за фактически пройденный маршрут с нарушением порядка, установленного настоящими Правилами, и получения специального разрешения в порядке, установленном настоящими Правилами, с указанием фактических весовых и габаритных параметров – при выявлении фактов превышения одного из параметров крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства над указанными в специальном разрешении;
      4) после оплаты перевозчиком суммы сбора за проезд автотранспортных средств по фактическому пройденному маршруту и получения специального разрешения в порядке, установленном настоящими Правилами, – при обнаружении проезда крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства с отклонением от маршрута, указанного в специальном разрешении;
      5) после продления уполномоченным органом срока в специальном разрешении – при выявлении проезда крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства с отклонениями от сроков, указанных в специальном разрешении.
      Срок продления в специальном разрешении не должен превышать пятнадцати календарных дней.
      6) после выделения административной полицией автомобиля сопровождения в сроки, предусмотренные пунктом 29 настоящих Правил, – при выявлении проезда крупногабаритного и (или) тяжеловесного автотранспортного средства без автомобиля сопровождения в случаях, предусмотренных пунктом 42 настоящих Правил.

Приложение 1             
к Правилам организации и осуществления
 перевозок крупногабаритных и     
 тяжеловесных грузов на территории   
 Республики Казахстан

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ                                                   № ___________
на проезд крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств
   по автомобильным дорогам Республики Казахстан общего пользования

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      На движение транспортного средства (марка, модель, номерной
знак) по маршруту
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(название населенных пунктов, по которым проходит маршрут,
протяженность пути в км)

1. Параметры транспортного средства:

| общий вес транспортного средства, т | вес груза, т |
| --- | --- |
| длина, м | ширина, м | высота, м |
| схема расположения осей колес и расстояние между ними, м | минимальный радиус поворота с грузом, м |

нагрузка по осям, т

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Транспортные средства, выделенные для сопровождения
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                  (марка, модель, номерной знак)
      3. Наименование, адрес и телефон организации, транспортирующей груз
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      4. Движение разрешается _______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                     (число, месяц, год)

с ___ час до _____ час, со скоростью не более ____ км/час по дорогам

--------------------------- линия отреза-----------------------------

КОРЕШОК СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
                                № ________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
  (марка, модель, номерной знак, параметры транспортного средства,
номер маршрута, начальный и конечный пункты, протяженность пути в км)

5. Особые условия движения ____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указать порядок движения автомобилей сопровождения, способ
информирования других участников движения о перевозке, вид нагрузки и
порядок его пропуска по мостам и др.)

6. Разрешение выдано __________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, Ф.И.О., подпись, заверенная
печатью, дата)

7. Расчет сбора за проезд _____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Сумма оплаты ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                         (прописью)
      8. С основными требованиями Правил организации и осуществления
перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по территории
Республики Казахстан ознакомились:

водитель основного тягача _____________________________________
_____________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., подпись)
      лицо, сопровождающее груз, ____________________________________
_____________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., подпись)

9. Автотранспортное средство осмотрено представителями
организации, ответственной за перевозку, и соответствует требованиям
Правил дорожного движения и Правил организации и осуществления
перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по территории
Республики Казахстан
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     (организация, Ф.И.О., подпись, заверенная печатью, дата)

Примечание: все графы специального разрешения должны быть
заполнены (незаполненные графы прочеркиваются) одинаковым цветом.

--------------------------- линия отреза-----------------------------

КОРЕШОК СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
                             № _________
   за проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств

Расчет сбора за проезд ______________________________________________
_____________________________________________________________________
Сумма оплаты ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                               (прописью)
Водитель ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                          (Ф.И.О., подпись, дата)

Уполномоченное лицо, выдавшее разрешение, ___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
       (должность, Ф.И.О., подпись, заверенная печатью, дата)

Приложение 2             
к Правилам организации и осуществления
 перевозок крупногабаритных и     
 тяжеловесных грузов на территории  
 Республики Казахстан

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН
                      К СПЕЦИАЛЬНОМУ РАЗРЕШЕНИЮ
                              № __________
              На движение по дорогам Республики Казахстан
         крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правительства РК от 24.12.2013 № 1390 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

Сумма сбора за проезд крупногабаритных и тяжеловесных
транспортных средств по территории Республики Казахстан _____________
_____________________________________________________________________
                             (прописью)

Примечание: данный контрольный талон является обязательным
приложением к соответствующему специальному разрешению на движение по
дорогам Республики Казахстан крупногабаритных и тяжеловесных
транспортных средств.

тенге

| 1000000 | 100000 | 10000 | 1000 | 100 | 10 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000000 | 200000 | 20000 | 2000 | 200 | 20 | 2 |
| 3000000 | 300000 | 30000 | 3000 | 300 | 30 | 3 |
| 4000000 | 400000 | 40000 | 4000 | 400 | 40 | 4 |
| 5000000 | 500000 | 50000 | 5000 | 500 | 50 | 5 |
| 6000000 | 600000 | 60000 | 6000 | 600 | 60 | 6 |
| 7000000 | 700000 | 70000 | 7000 | 700 | 70 | 7 |
| 8000000 | 800000 | 80000 | 8000 | 800 | 80 | 8 |
| 9000000 | 900000 | 90000 | 9000 | 900 | 90 | 9 |

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН
              К КОРЕШКУ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
                         № __________
            на движение по дорогам Республики Казахстан
       крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств

Сумма сбора за проезд крупногабаритных и тяжеловесных
транспортных средств по территории Республики Казахстан _____________
_____________________________________________________________________
                           (прописью)

Специальное разрешение получил: _______________________________
_____________________________________________________________________
             (Ф.И.О. перевозчика, подпись, дата)

Примечание: данный контрольный талон является обязательным
приложением к соответствующему корешку специального разрешения на
движение по дорогам Республики Казахстан крупногабаритных и
тяжеловесных транспортных средств.

Приложение 3            
к Правилам организации и осуществления
 перевозок крупногабаритных и     
 тяжеловесных грузов на территории  
 Республики Казахстан

Руководителю территориального органа
транспортного/таможенного контроля по
______________ области (городу)

ЗАЯВЛЕНИЕ
          для получения специального разрешения на проезд
              крупногабаритного и (или) тяжеловесного
                      автотранспортного средства

Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правительства РК от 24.12.2013 № 1390 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

Наименование перевозчика ____________________________________________
ИИН/БИН _____________________________________________________________
Адрес, телефон ______________________________________________________
Марка автомобиля ______________________ гос. номер __________________
Марка прицепа (полуприцепа) __________________ гос. номер ___________
Тип транспортного средства __________________________________________
Наличие изотермического кузова ______________________________________
Наличие воздушной или эквивалентной ей подвески _____________________
Маршрут движения ____________________________________________________
Общая протяженность маршрута, км ____________________________________
в том числе по территории городов, км _______________________________
Ф.И.О. водителя _____________________________________________________
Ф.И.О. сопровождающего ______________________________________________
Вид сопровождения ___________________________________________________
Наименование и вес груза, т _________________________________________
Грузоподъемность АТС ________________________________________________
Дата и время проезда ________________________________________________

Фактические весовые и габаритные параметры
             автотранспортного средства с учетом груза

| Параметры | Фактические | Допустимые | Превышение |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота от поверхности дороги, м | - | - | - |
| Ширина, м | - | - | - |
| Длина автотранспортного средства, м | - | - | - |
| Полная масса, т | - | - | - |
| Полная масса прицепа, т | - | - | - |
| Колесная формула АТС | 1 ось | 2 ось | 3 ось | 4 ось | 5 ось | 6 ось | 7 ось | 8 ось | 9 ось |
| Скатность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между осями, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая нагрузка на ось, т.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимая нагрузка на ось, т.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышение, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Минимальный радиус поворота автотранспортного средства ______________

Дополнительные данные _______________________________________________
___________________________________________            ______________
      (должность, Ф.И.О. перевозчика)                  (М.П. подпись)

Дата подачи заявления _______________________________________________
Решение согласовывающей организации _________________________________
___________________________________________            ______________
      (должность, Ф.И.О. перевозчика)                  (М.П. подпись)

Решение согласовывающей организации _________________________________
___________________________________________            ______________
      (должность, Ф.И.О. перевозчика)                  (М.П. подпись)

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан